Таблица П.3.1

Значения параметра Freshness

(в скобках указывается соответствующее значение Needfresh)

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100000 | 8640000 | [1/1] | 93,0 (7041) | 99,0 (1022) | 97,6 (2434) | 99,7 (315) | 98,5 (1466) | 99,8 (195) | 64,5 (35522) |
| 2 |  |  | [1/50] | 93,0 (7012) | 99,0 (1022) | 97,6 (2439) | 99,7 (312) | 98,5 (1471) | 99,8 (189) | 98,4 (1572) |
| 3 |  |  | [1/100] | 93,0 (7026) | 99,0 (1016) | 97,6 (2436) | 99,7 (320) | 98,5 (1470) | 99,8 (199) | 99,2 (793) |
| 4 |  |  | [5/1] | 74,4 (25592) | 90,9 (9112) | 90,2 (9829) | 98,2 (1820) | 94,0 (5968) | 99,0 (1010) | 21,0 (79012) |
| 5 |  |  | [5/50] | 74,3 (25649) | 90,9 (9115) | 90,2 (9843) | 98,2 (1847) | 94,0 (5955) | 99,0 (1020) | 92,7 (7300) |
| 6 |  |  | [5/100] | 74,3 (25651) | 90,9 (9116) | 90,2 (9785) | 98,2 (1826) | 94,1 (5934) | 99,0 (1005) | 96,3 (3732) |
| 7 |  |  | [10/1] | 57,2 (42786) | 66,0 (34051) | 81,7 (18269) | 95,2 (4850) | 88,5 (11517) | 97,6 (2356) | 11,2 (88783) |
| 8 |  |  | [10/50] | 57,2 (42767) | 66,0 (34033) | 81,6 (18415) | 95,1 (4904) | 88,4 (11580) | 97,7 (2347) | 86,2 (13787) |
| 9 |  |  | [10/100] | 57,3 (42750) | 65,9 (34095) | 81,7 (18318) | 95,2 (4833) | 88,3 (11676) | 97,7 (2346) | 92,6 (7420) |
| 10 |  | 17280000 | [2/2] | 93,7 (6283) | 99,0 (1004) | 97,9 (2086) | 99,7 (287) | 98,7 (1299) | 99,8 (178) | 57,7 (42309) |
| 11 |  |  | [2/100] | 93,7 (6274) | 99,0 (993) | 97,9 (2087) | 99,7 (294) | 98,7 (1297) | 99,8 (183) | 98,5 (1496) |
| 12 |  |  | [2/200] | 93,7 (6269) | 99,0 (1000) | 97,9 (2086) | 99,7 (292) | 98,7 (1276) | 99,8 (173) | 99,2 (769) |

Продолжение таблицы П.3.1

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 100000 | 17280000 | [10/2] | 74,3 (25739) | 90,5 (9483) | 90,1 (9858) | 98,1 (1926) | 93,9 (6123) | 99,0 (1041) | 20,2 (79777) |
| 14 |  |  | [10/100] | 74,3 (25738) | 90,5 (9461) | 90,1 (9878) | 98,1 (1940) | 93,8 (6167) | 98,9 (1063) | 92,6 (7429) |
| 15 |  |  | [10/200] | 74,2 (25840) | 90,5 (9525) | 90,1 (9859) | 98,1 (1935) | 93,8 (6172) | 99,0 (1042) | 96,1 (3884) |
| 16 |  |  | [20/2] | 56,7 (43277) | 66,1 (33919) | 81,8 (18217) | 95,2 (4826) | 88,4 (11630) | 97,7 (2321) | 11,3 (88698) |
| 17 |  |  | [20/100] | 56,8 (43165) | 65,9 (34100) | 81,8 (18219) | 95,2 (4825) | 88,4 (11585) | 97,6 (2361) | 86,3 (13754) |
| 18 |  |  | [20/200] | 56,9 (43117) | 66,0 (33952) | 81,8 (18244) | 95,2 (4804) | 88,3 (11656) | 97,6 (2363) | 92,6 (7362) |
| 19 | 200000 | 8640000 | [1/1] | 86,5 (27003) | 97,7 (4516) | 95,3 (9399) | 99,4 (1237) | 97,2 (5684) | 99,6 (711) | 64,1 (71718) |
| 20 |  |  | [1/50] | 86,5 (26996) | 97,7 (4524) | 95,3 (9396) | 99,4 (1231) | 97,2 (5698) | 99,6 (719) | 98,5 (2995) |
| 21 |  |  | [1/100] | 86,5 (27013) | 97,8 (4499) | 95,3 (9395) | 99,4 (1237) | 97,2 (5692) | 99,6 (715) | 99,3 (1466) |
| 22 |  |  | [5/1] | 56,9 (86306) | 66,0 (67980) | 81,6 (36712) | 95,2 (9552) | 88,3 (23328) | 97,6 (4760) | 20,9 (158277) |
| 23 |  |  | [5/50] | 56,9 (86172) | 66,0 (67924) | 81,6 (36786) | 95,2 (9633) | 88,3 (23353) | 97,6 (4727) | 92,6 (14840) |
| 24 |  |  | [5/100] | 57,0 (86090) | 66,2 (67684) | 81,6 (36824) | 95,2 (9556) | 88,3 (23319) | 97,6 (4762) | 96,1 (7712) |
| 25 |  |  | [10/1] | 36,8 (126394) | 34,9 (130230) | 67,8 (64435) | 83,8 (32323) | 78,7 (42598) | 93,7 (12653) | 11,3 (177509) |
| 26 |  |  | [10/50] | 36,8 (126415) | 35,0 (130049) | 67,7 (64550) | 83,7 (32522) | 78,7 (42663) | 93,7 (12683) | 86,4 (27271) |
| 27 |  |  | [10/100] | 36,8 (126433) | 35,0 (129922) | 67,7 (64515) | 83,7 (32556) | 78,6 (42747) | 93,7 (12660) | 92,7 (14645) |

Продолжение таблицы П.3.1

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 200000 | 17280000 | [2/2] | 87,8 (24367) | 97,8 (4481) | 95,8 (8496) | 99,4 (1246) | 97,4 (5135) | 99,6 (734) | 57,8 (84367) |
| 29 |  |  | [2/100] | 87,8 (24369) | 97,8 (4507) | 95,8 (8447) | 99,4 (1267) | 97,4 (5129) | 99,6 (731) | 98,5 (3025) |
| 30 |  |  | [2/200] | 87,8 (24433) | 97,7 (4513) | 95,8 (8470) | 99,4 (1262) | 97,4 (5138) | 99,6 (727) | 99,3 (1505) |
| 31 |  |  | [10/2] | 57,0 (86088) | 65,9 (68114) | 81,7 (36550) | 95,4 (9241) | 88,5 (22937) | 97,7 (4678) | 20,4 (159157) |
| 32 |  |  | [10/100] | 57,0 (86079) | 66,0 (68082) | 81,7 (36539) | 95,4 (9233) | 88,5 (22982) | 97,7 (4644) | 92,7 (14629) |
| 33 |  |  | [10/200] | 56,9 (86167) | 65,9 (68147) | 81,8 (36470) | 95,4 (9266) | 88,5 (23010) | 97,7 (4689) | 96,2 (7596) |
| 34 |  |  | [20/2] | 36,6 (126736) | 34,9 (130206) | 67,9 (64234) | 83,8 (32402) | 78,7 (42521) | 93,8 (12483) | 11,3 (177417) |
| 35 |  |  | [20/100] | 36,8 (126486) | 35,0 (130049) | 67,9 (64203) | 83,9 (32216) | 78,7 (42548) | 93,8 (12351) | 86,4 (27189) |
| 36 |  |  | [20/200] | 36,8 (126326) | 35,0 (130097) | 67,9 (64282) | 83,8 (32455) | 78,8 (42418) | 93,8 (12427) | 92,6 (14829) |
| 37 | 300000 | 8640000 | [1/1] | 80,7 (57961) | 96,1 (11681) | 93,0 (20999) | 99,0 (3109) | 95,7 (12797) | 99,4 (1762) | 64,5 (106617) |
| 38 |  |  | [1/50] | 80,6 (58087) | 96,1 (11615) | 93,0 (21020) | 99,0 (3102) | 95,7 (12775) | 99,4 (1764) | 98,5 (4583) |
| 39 |  |  | [1/100] | 80,6 (58163) | 96,1 (11676) | 93,0 (21038) | 99,0 (3112) | 95,7 (12788) | 99,4 (1750) | 99,2 (2329) |
| 40 |  |  | [5/1] | 44,9 (165450) | 47,2 (158355) | 74,2 (77399) | 90,6 (28116) | 83,2 (50432) | 95,9 (12200) | 21,1 (236849) |
| 41 |  |  | [5/50] | 44,9 (165205) | 47,3 (158136) | 74,1 (77572) | 90,7 (27999) | 83,2 (50407) | 95,9 (12184) | 92,6 (22079) |
| 42 |  |  | [5/100] | 45,0 (165077) | 47,4 (157927) | 74,2 (77491) | 90,6 (28068) | 83,2 (50273) | 96,0 (12142) | 96,2 (11466) |

Продолжение таблицы П.3.1

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | 300000 | 8640000 | [10/1] | 26,0 (222028) | 23,3 (230037) | 57,1 (128823) | 65,8 (102438) | 70,2 (89309) | 86,7 (40004) | 11,4 (265847) |
| 44 |  |  | [10/50] | 26,0 (221885) | 23,3 (230189) | 57,0 (128930) | 65,9 (102276) | 70,3 (89053) | 86,8 (39736) | 86,3 (41008) |
| 45 |  |  | [10/100] | 25,9 (222180) | 23,3 (230120) | 57,1 (128709) | 65,9 (102203) | 70,2 (89352) | 86,7 (39813) | 92,6 (22197) |
| 46 |  | 17280000 | [2/2] | 82,2 (53554) | 95,9 (12280) | 93,5 (19362) | 99,0 (3141) | 96,0 (11858) | 99,4 (1789) | 57,7 (126873) |
| 47 |  |  | [2/100] | 82,2 (53450) | 95,9 (12310) | 93,5 (19343) | 99,0 (3139) | 96,0 (11842) | 99,4 (1802) | 98,5 (4602) |
| 48 |  |  | [2/200] | 82,2 (53367) | 95,9 (12253) | 93,6 (19334) | 99,0 (3134) | 96,1 (11835) | 99,4 (1811) | 99,2 (2365) |
| 49 |  |  | [10/2] | 45,0 (165144) | 45,9 (162221) | 74,2 (77522) | 90,6 (28109) | 83,3 (50106) | 95,9 (12368) | 20,1 (239718) |
| 50 |  |  | [10/100] | 45,0 (165135) | 45,9 (162294) | 74,1 (77705) | 90,6 (28100) | 83,3 (50182) | 95,9 (12363) | 92,7 (22045) |
| 51 |  |  | [10/200] | 45,0 (165005) | 46,0 (162019) | 74,2 (77519) | 90,7 (28044) | 83,3 (50054) | 95,9 (12364) | 96,1 (11659) |
| 52 |  |  | [20/2] | 26,1 (221615) | 23,3 (230248) | 56,9 (129378) | 65,8 (102491) | 70,2 (89307) | 86,8 (39719) | 11,2 (266435) |
| 53 |  |  | [20/100] | 26,1 (221714) | 23,3 (230059) | 57,0 (129101) | 65,9 (102405) | 70,2 (89318) | 86,7 (39769) | 86,3 (41063) |
| 54 |  |  | [20/200] | 26,1 (221732) | 23,3 (230104) | 57,0 (129142) | 65,8 (102593) | 70,1 (89575) | 86,7 (39768) | 92,6 (22162) |

Таблица П.3.2

Значения параметра SumSize

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100000 | 8640000 | [1/1] | 25 192 | 2 813 | 75 601 | 2 861 | 126 057 | 2 869 | 858 |
| 2 |  |  | [1/50] | 25 225 | 2 813 | 75 636 | 2 861 | 125 961 | 2 869 | 2 778 |
| 3 |  |  | [1/100] | 25 200 | 2 813 | 75 561 | 2 861 | 125 899 | 2 869 | 2 830 |
| 4 |  |  | [5/1] | 26 775 | 14 248 | 80 306 | 15 606 | 133 839 | 15 765 | 2 634 |
| 5 |  |  | [5/50] | 26 766 | 14 246 | 80 278 | 15 604 | 133 835 | 15 768 | 14 566 |
| 6 |  |  | [5/100] | 26 817 | 14 249 | 80 391 | 15 606 | 133 869 | 15 767 | 15 240 |
| 7 |  |  | [10/1] | 27 775 | 21 699 | 83 190 | 31 456 | 138 877 | 32 315 | 3 402 |
| 8 |  |  | [10/50] | 27 720 | 21 688 | 83 232 | 31 453 | 138 789 | 32 323 | 28 269 |
| 9 |  |  | [10/100] | 27 773 | 21 697 | 83 240 | 31 460 | 138 706 | 32 317 | 30 495 |
| 10 |  | 17280000 | [2/2] | 51 414 | 5 939 | 154 329 | 6 002 | 257 239 | 6 012 | 2 451 |
| 11 |  |  | [2/100] | 51 438 | 5 939 | 154 334 | 6 001 | 257 336 | 6 012 | 5 886 |
| 12 |  |  | [2/200] | 51 426 | 5 937 | 154 303 | 6 002 | 257 264 | 6 013 | 5 959 |
| 13 |  |  | [10/2] | 55 478 | 29 843 | 166 416 | 32 459 | 277 489 | 32 763 | 6 220 |
| 14 |  |  | [10/100] | 55 524 | 29 848 | 166 308 | 32 454 | 277 555 | 32 758 | 30 500 |
| 15 |  |  | [10/200] | 55 438 | 29 846 | 166 442 | 32 460 | 277 448 | 32 758 | 31 768 |
| 16 |  |  | [20/2] | 57 197 | 45 153 | 171 653 | 64 758 | 285 987 | 66 380 | 7 529 |
| 17 |  |  | [20/100] | 57 275 | 45 132 | 171 561 | 64 746 | 286 018 | 66 379 | 58 607 |
| 18 |  |  | [20/200] | 57 187 | 45 178 | 171 702 | 64 751 | 285 878 | 66 377 | 62 972 |

Продолжение таблицы П.3.2

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 200000 | 8640000 | [1/1] | 25 235 | 5 470 | 75 673 | 5 682 | 126 054 | 5 716 | 1 720 |
| 20 |  |  | [1/50] | 25 242 | 5 470 | 75 655 | 5 682 | 126 126 | 5 716 | 5 567 |
| 21 |  |  | [1/100] | 25 261 | 5 471 | 75 716 | 5 682 | 126 303 | 5 716 | 5 666 |
| 22 |  |  | [5/1] | 26 705 | 20 300 | 80 218 | 30 049 | 133 677 | 30 944 | 5 234 |
| 23 |  |  | [5/50] | 26 770 | 20 323 | 80 198 | 30 057 | 133 633 | 30 943 | 29 053 |
| 24 |  |  | [5/100] | 26 757 | 20 337 | 80 175 | 30 057 | 133 705 | 30 945 | 30 386 |
| 25 |  |  | [10/1] | 27 750 | 23 312 | 83 208 | 55 038 | 138 623 | 61 840 | 6 820 |
| 26 |  |  | [10/50] | 27 727 | 23 326 | 83 208 | 55 041 | 138 687 | 61 825 | 56 628 |
| 27 |  |  | [10/100] | 27 769 | 23 352 | 83 224 | 55 030 | 138 603 | 61 831 | 61 082 |
| 28 |  | 17280000 | [2/2] | 51 359 | 11 696 | 154 163 | 12 015 | 256 874 | 12 069 | 4 954 |
| 29 |  |  | [2/100] | 51 351 | 11 695 | 154 134 | 12 015 | 256 941 | 12 071 | 11 844 |
| 30 |  |  | [2/200] | 51 337 | 11 694 | 154 090 | 12 016 | 256 987 | 12 070 | 11 987 |
| 31 |  |  | [10/2] | 55 423 | 43 352 | 166 229 | 62 899 | 276 940 | 64 606 | 12 423 |
| 32 |  |  | [10/100] | 55 411 | 43 362 | 166 328 | 62 905 | 277 212 | 64 603 | 61 046 |
| 33 |  |  | [10/200] | 55 465 | 43 364 | 166 309 | 62 905 | 277 106 | 64 602 | 63 539 |
| 34 |  |  | [20/2] | 57 228 | 48 754 | 171 568 | 114 166 | 285 983 | 127 619 | 15 060 |
| 35 |  |  | [20/100] | 57 204 | 48 783 | 171 651 | 114 184 | 286 062 | 127 608 | 117 461 |
| 36 |  |  | [20/200] | 57 243 | 48 806 | 171 525 | 114 164 | 286 007 | 127 617 | 126 185 |

Продолжение таблицы П.3.2

| № | Кол-во ИР | Моделируемое время | Ситуация | Вариант системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 300000 | 8640000 | [1/1] | 25 202 | 7 873 | 75 675 | 8 420 | 126 138 | 8 510 | 2 562 |
| 38 |  |  | [1/50] | 25 202 | 7 877 | 75 642 | 8 420 | 126 203 | 8 509 | 8 321 |
| 39 |  |  | [1/100] | 25 176 | 7 874 | 75 632 | 8 420 | 126 150 | 8 509 | 8 470 |
| 40 |  |  | [5/1] | 26 751 | 21 537 | 80 380 | 42 757 | 133 888 | 45 634 | 7 914 |
| 41 |  |  | [5/50] | 26 782 | 21 541 | 80 330 | 42 754 | 133 915 | 45 635 | 43 733 |
| 42 |  |  | [5/100] | 26 759 | 21 575 | 80 361 | 42 758 | 133 969 | 45 633 | 45 738 |
| 43 |  |  | [10/1] | 27 724 | 23 490 | 83 178 | 65 068 | 138 681 | 85 661 | 10 279 |
| 44 |  |  | [10/50] | 27 732 | 23 462 | 83 144 | 65 078 | 138 782 | 85 672 | 84 916 |
| 45 |  |  | [10/100] | 27 704 | 23 490 | 83 212 | 65 117 | 138 730 | 85 658 | 91 581 |
| 46 |  | 17280000 | [2/2] | 51 419 | 16 945 | 154 232 | 17 801 | 257 370 | 17 927 | 7 369 |
| 47 |  |  | [2/100] | 51 429 | 16 944 | 154 360 | 17 800 | 257 069 | 17 928 | 17 654 |
| 48 |  |  | [2/200] | 51 478 | 16 946 | 154 352 | 17 800 | 257 332 | 17 926 | 17 868 |
| 49 |  |  | [10/2] | 55 507 | 45 972 | 166 361 | 89 705 | 277 318 | 95 215 | 18 665 |
| 50 |  |  | [10/100] | 55 520 | 45 960 | 166 358 | 89 695 | 277 292 | 95 216 | 91 684 |
| 51 |  |  | [10/200] | 55 471 | 46 009 | 166 318 | 89 706 | 277 378 | 95 217 | 95 440 |
| 52 |  |  | [20/2] | 57 273 | 49 149 | 171 661 | 135 698 | 286 292 | 177 492 | 22 640 |
| 53 |  |  | [20/100] | 57 207 | 49 215 | 171 786 | 135 717 | 286 247 | 177 487 | 176 192 |
| 54 |  |  | [20/200] | 57 217 | 49 164 | 171 692 | 135 648 | 286 203 | 177 469 | 189 271 |